## Slide 1
Loi d’induction de Faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique

## Slide 2
Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
Problématique
Comment le type de micro influence-t-il le timbre et la qualité du son d’une guitare électrique ?
SingleCoil
(ou simple bobinage)
Humbucker
(ou double bobinage)
Types de micro :

## Slide 3
Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
Comment fonctionne une guitare électrique ?
Micro Simple Bobinage
Source image : Ibanez.com
Corde
Bobinage
Aimant permanent
Vibration

## Slide 4
Notations :
: F.E.M. dans le micro
: Nombre de spire du micro
: Surface du micro
: Gradient du champ B de la corde
: Fréquence fondamentale de la corde
: Amplitude initiale de vibration de la corde
: Longueur de la corde
: Position de la source de la vibration
: Position du micro
Avec :
Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
La Source du Signal : De l'Onde à la FEM
Hypothèses :
Vibration de la corde : Onde stationnaire
Champs Magnétique de la corde Uniforme
Initialement on excite la corde telle que :
L’équation d’onde de la corde est :
Avec la Loi d’induction de faraday :
D’où

## Slide 5
Notations :
: F.E.M. dans le micro
: Nombre de spire du micro
: Surface du micro
: Gradient du champ B de la corde
: Fréquence fondamentale de la corde
: Amplitude initiale de vibration de la corde
: Longueur de la corde
: Position de la source de la vibration
: Position du 1er bobinage
: Position du 2e bobinage
Avec :
Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
La Source du Signal : De l'Onde à la FEM
Hypothèses :
Vibration de la corde : Onde stationnaire
Champs Magnétique de la corde Uniforme
Initialement on excite la corde telle que :
L’équation d’onde de la corde est :
Avec la Loi d’induction de faraday :
D’où

## Slide 6
T.I.P.E. Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
La Source du Signal : De l'Onde à la FEM
Corde
Oscilloscope
Micro SingleCoil
Micro Humbucker
Objectifs :
Récupérer les signaux émis par les micros

## Slide 7
T.I.P.E. Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
La Source du Signal : De l'Onde à la FEM
Micro SingleCoil
Micro Humbucker

## Slide 8
T.I.P.E. Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
La Source du Signal : De l'Onde à la FEM
Micro SingleCoil
Micro Humbucker

## Slide 9
Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
Le Timbre : L'Effet du Filtre Interne RLC
Ainsi on fera l’hypothèse :
On observe :
Domaine accessible
Notes: Micro assimilé filtre coupe bande fc environ 4800Hz. MAIS plus la résistance de l’ampli Ramp est grande, plus la perte est négligeable

## Slide 10
Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
Bode expérience
Notes: Micro assimilé filtre coupe bande fc environ 4800Hz. MAIS plus la résistance de l’ampli Ramp est grande, plus la perte est négligeable

## Slide 11
Notations :
: F.E.M. dans le micro
: Nombre de spire du micro
: Surface du micro
: Gradient du champ parasite
: Fréquence du champ parasite
: Espacement entre les deux bobinages
Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
Intérêt du Humbucker : L’annulation du bruit
On considère un champ parasite :
Pour un micro SingleCoil :
Supposons le champ uniforme ()
Avec la Loi d’induction de faraday :
D’où :
Pour un micro Humbucker :
Avec la Loi d’induction de faraday :
D’où :

## Slide 12
T.I.P.E. Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
Intérêt du Humbucker : L’annulation du bruit
Corde
Carte acquisition
Micro SingleCoil
Micro Humbucker
Objectifs :
Récupérer les signaux émis par les micros
Utilisation d’une Bobine de Helmholtz pour simuler le champ parasite

## Slide 13
T.I.P.E. Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
Intérêt du Humbucker : L’annulation du bruit
Micro SingleCoil
Micro Humbucker

## Slide 14
T.I.P.E. Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
Intérêt du Humbucker : L’annulation du bruit
Micro SingleCoil
Micro Humbucker

## Slide 15
T.I.P.E. Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
Intérêt du Humbucker : L’annulation du bruit
Micro SingleCoil
Micro Humbucker

## Slide 16
T.I.P.E. Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
Intérêt du Humbucker : L’annulation du bruit
Théoriquement :
Soit une atténuation de :
Expérimentalement :
…
Soit une atténuation de :
Soit un écart de :

## Slide 17
 | Réjection du bruit
 | Perte d'aigus
T.I.P.E. Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
Conclusion : Les avantages du Humbucker
Taux de rejection Théorique :
CMRR Expérience :
Ecart :
Limites du modèle :
Champs non uniformes
Asymétrie de bobinage
Bruit ‘’idéal’’
Ouvertures :
Micros actifs
Coil Splitting
Cage de Faraday

## Slide 18
T.I.P.E. Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
Annexes : Sommaire
Sources et Bibliographie
Remerciements
Loi d’induction de Faraday
Démonstration du modèle Théorique
  Micro SingleCoil excité par une corde
  Micro Humbucker excité par une corde
  Micro SingleCoil & Humbucker excité par un Champ Parasite
Expérimentation
  Dimensionnement
Python
  Réponse fréquentielle du micro
  Modèle Théorique & Résultats
    Initialisation du programme
    Fonctions du modèle théorique
    Fonctions utiles
    Calcul du modèle théorique
    Calcul et affichage des FFT
    Enregistrement des courbes

## Slide 19
T.I.P.E. Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
1. Sources & Bibliographie
[1] Matthew W. Hill, "The hidden history of the electric guitar", in Quand la guitare [s']électrise !, Benoît Navarret et al. (dir.), Sorbonne Université Presses, pp. 33-61, 2022.
[2] Dan Carson, "Investigation of the Electromagnetic Properties of Electric Guitar Pickups", University of Illinois at Urbana-Champaign, Physics Senior Thesis, 2009.
[3] P. Perov, W. Johnson et N. Perova-Mello, "The physics of guitar string vibrations", American Journal of Physics, vol. 84, no. 1, pp. 38–43, 2016.
[4] S. W. Duncan, "Interview With Seth Lover", Seymour Duncan. [En ligne]. Disponible sur: https://www.seymourduncan.com/blog/latest-updates/seymour-w-duncans-interview-with-seth-lover
[5] A. Novak, B. Lihoreau, E. Brasseur, P. Lotton et L. Simon, "Guitar Pickup: Measurement of its Two-Dimensional Nonlinear Function", Journal of the Audio Engineering Society, vol. 68, no. 3, pp. 184-192, 2020.
[6] R. Giampiccolo, A. Bernardini et A. Sarti, "Virtualization of Guitar Pickups Through Circuit Inversion", IEEE Signal Processing Letters, vol. 30, pp. 458-462, 2023.
Notes: 1 : Equation de mouvement de la corde
2 : Idée Maquette

## Slide 20
T.I.P.E. Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
2. Remerciements
Art Music Store, 3800, Grenoble, Place Victor Hugo
Menuiserie Paradis, 38590, Brézins, Rue des Caillères

## Slide 21
T.I.P.E. Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
3. Loi d’induction de Faraday
N
S
N
S
i
Dans un circuit fermé conducteur, une variation de flux magnétique entraine la formation d’un courant induit
L’effet de la F.E.M induite est tel qu’il s’oppose à la variation de flux

## Slide 22
T.I.P.E. Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
4.1 Modèle Théorique : Micro Simple cf. [1]
L’étude de la corde est basée sur l’équation des ondes, où la vitesse de propagation est défini par la tension et la masse linéique
, avec
Pour une corde de longueur , tiré à la position d’une distance on a :
Avec des conditions initiales telle que soit la forme initiale de la corde, on a alors :
Avec l’amplitude de l’harmonique -ème et peut être calculer par :
Ainsi, on a :
D’où :
La FEM induite dans la bobine composée de spire est régie par la Loi d’induction de Faraday :
En supposant que la variation de flux est principalement due au déplacement de la corde :
D’où la relation :
On pose alors :
et
Ainsi :

## Slide 23
T.I.P.E. Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
4.2 Modèle Théorique : Micro Humbucker cf. [1]
L’étude de la corde est basée sur l’équation des ondes, où la vitesse de propagation est défini par la tension et la masse linéique
, avec
Pour une corde de longueur , tiré à la position d’une distance on a :
Avec des conditions initiales telle que soit la forme initiale de la corde, on a alors :
Avec l’amplitude de l’harmonique -ème et peut être calculer par :
Ainsi, on a :
D’où :
La FEM induite dans la bobine composée de spire est régie par la Loi d’induction de Faraday :
En supposant que la variation de flux est principalement due au déplacement de la corde :
D’où la relation :
On pose alors :
et
Ainsi :

## Slide 24
T.I.P.E. Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
4.3 Modèle Théorique : Action d’un champ parasite
Modèle du champ parasite :
On étudie un champ parasite d’amplitude B0, de fréquence et de gradient régie par l’équation:
Ainsi on a :
La FEM induite dans la bobine composée de spire est régie par la Loi d’induction de Faraday :
Pour un micro SingleCoil :
On génère alors une FEM
Ainsi :
Pour un micro Humbucker :
On génère une FEM par bobinage:
Le micro est composé de deux bobine à spire câblée en opposition de phase :
C’est-à-dire :
D’où :
NB :
On a une annulation totale du bruit si et seulement si et proche
En pratique mètre
D’où l’efficacité du Humbucker

## Slide 25
T.I.P.E. Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
5.1 Dimensionnement de l’expérimentation
Comment générer et contrôler un champ magnétique parasite ?
Notations :
: Amplitude du signal électrique généré par le GBF
: Fréquence du signal électrique généré par le GBF
: Nombre de spire par bobine
: Inductance de chaque bobine
: Resistance de chaque bobine
: Rayon de chaque bobine
: Perméabilité du vide
: Champ magnétique au centre du système
Ainsi on obtient la relation :
Le GBF délivre une tension :
Ainsi l’intensité dans la bobine de Helmholtz est :
Ordre de Grandeur :

## Slide 26
T.I.P.E. Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
6.1 Réponse fréquentielle du micro
Données récoltées avec LTSpice

## Slide 27
T.I.P.E. Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
6.2.1 Initialisation du programme

## Slide 28
T.I.P.E. Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
6.2.2 Fonctions du modèle théorique

## Slide 29
T.I.P.E. Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
6.2.3 Fonctions utiles
Lire les fichiers de données
Enregistrer des courbes
Normaliser les spectres

## Slide 30
T.I.P.E. Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
6.2.4 Calcul du modèle théorique

## Slide 31
T.I.P.E. Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
6.2.5 Calcul et affichages des FFT

## Slide 32
T.I.P.E. Loi d’induction de faraday : Le fonctionnement d’une guitare électrique
6.2.6 Enregistrements des courbes